## Slide 1
GC-MS İLE GIDA ÖRNEKLERİNDE AROMA ANALİZLERi
Semih BALMUK Güney KARAKAPLAN
Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
GC/MS buharlaşabilir ve yüksek sıcaklığa dayanıklı numunelerin analizinde kullanılan üstün özellikli bir cihazdır. Gaz kromatografi kolonunda ayrılan maddelerin teşhisi, tayini ve yapı analizi için yaygın olarak kullanılır. Bu çalışmada 2008 yılı Osmanlı, Camarosa, Seyhun (Osmanlı x Camarosa melezi) çilek çeşitleri kullanılmıştır. Çilek örnekleri Adana’da faaliyet gösteren özel bir çilek üreticisi firmadan temin edilmiştir. Analizler öncesi günlük olarak toplanan çilek örnekleri özel plastik kaplar içerisinde analizi yapılacağı laboratuara getirilmiştir.Denemelerde her bir çilek örneğinden analizler için ortalama 3 kg kullanılmıştır.
Aroma analizlerinde sıvı-sıvı ekstraksiyon tekniği uygulanmıştır. Ektraksiyon her bir örnekte üç kez tekrarlanmak üzere dietil eter çözgeni ile yapılmıştır. Her ekstraksiyon işleminde 100 g çilek püresi kullanılmıştır. Başlangıçta çilek meyveleri ince dilimler halinde kesilmiştir. Daha sonra bir blender içerisinde 1 dakika süre ile karıştırılarak homojen püre haline getirilmiş ve bu püreden 100 g alınmıştır. Çilek örneği içerisine dietil eter çözgeni ve iç standart (4-nonanol) eklenerek bir erlene alınmıştır. Erlendeki karışım azot gazı altında 4-5°C’de 1 saat süreyle manyetik karıştırıcı da karıştırılmıştır. Bu işlem sonucu, erlen içeriği santrifüj edilmiştir.
Camorasa çilek çeşidinde 14 adet ester, 10 adet alkol, 10 adet asit, 1 adet keton, 9 adet aldehit, 3 adet fenol, 6 adet lakton ve 3 adet terpen bileşiği belirlenmiştir.Osmanlı çilek çeşidinde 31 adet ester, 9 adet alkol, 12 adet asit, 2 adet keton, 8 adet aldehit, 8 adet lakton ve 1 adet terpen bileşiği belirlenmiştir. Seyhun çilek çeşidinde 17 adet ester, 11 adet alkol, 12 adet asit, 3 adet keton, 7 adet aldehit, 2 adet terpen ve 7 adet lakton bileşiği belirlenmiştir.
Camarosa Çileği
Seyhun Çileği
Osmanlı Çileği
1] Sun, J.; Zhu, H.; Yang, Z. M.; Zhu, H. L. Eur. J. Med. Chem. 2013, 60, 23–28.
[2] Aboraia, A. S.; Abdel-Rahman, H. M.; Mahfouz, N. M.; El-Gendy, M. A. Bioorg. Med. Chem. 2006, 14, 1236–1246.
[3] Jakubkiene, V. M.; Burbuliene, M.; Mekuskiene, G.; Udrenaite, E.; Gaidelis, P.; Vainilavicius, P. Farmaco 2003, 58, 323–328.
[4] Makaev, F.; Ribkovskaia, Z.; Pogrebnoi, S.; Boldescu, V.; Rusu, G.; Shvets, N.; Dimoglo, A.; Geronikaki, A.; Reynolds, R. Bioorg. Med. Chem. 2011, 19, 6792–6807.
[