## Slide 1
BASİT MAKİNALAR

## Slide 2: KAZANIMLAR
8.2.1.1. Basit makinelere örnekler verir ve sağladığı avantajları örneklerle açıklar.
a. Basit makinelerden, sabit makara, hareketli makara, palanga, kaldıraç, eğik düzlem ve çıkrık üzerinde durulur.
b. Dişli çarklar, vida ve kasnakların da birer basit makine olduğu belirtilir.
c. Basit makinelerde işten kazanç olmadığı vurgulanır.

## Slide 3: KAZANIMLAR
8.2.1.2. Basit makinelerin günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir.
8.2.1.3. Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar ve yapar.

## Slide 4: Basit Makineler Yaşamımızı Kolaylaştırır
Günlük yaşantımızda işlerimizi kolaylaştırmak için kullandığımız, bir ya da iki parçadan oluşan araçlara basit makineler denir.

## Slide 5
AVANTAJLARI
İş kolaylığı sağlar.
Basit makineler, iş den bir kazanç sağlamazlar.
Sürtünmeleri ihmal ettiğimizde, basit makineyle yapılan iş, yükün kazandığı enerjiye eşittir. (Enerji den kazanç sağlamaz)
Büyük ağırlıkları kaldırmak için kullanılır.

## Slide 6: Basit makinelerin temel prensipleri
Kuvvetten kazanç varsa ayni oranda yoldan kayıp olur.
Yoldan kazanç varsa, ayni oranda kuvvetten kayıp olur.
Basit makineler iş veya enerjiden asla kazanç sağlamaz.

## Slide 7: Basit makineler;
kuvvetin doğrultusunu,
yönünü ya da
büyüklüğünü değiştirmek için kullanılır

## Slide 8
a-)Kuvvetin Büyüklüğünü arttıran makineler: Cımbız, pense, tornavida, gazoz açacağı
b-)Kuvvetin yönünü değiştiren basit makineler: Tahterevalli, sabit makara, kapı kolu
c-)Sürat değiştiren makineler El mikseri, El matkabı
NOT:

## Slide 9
Bir basit makine da uygulanan kuvvete giriş kuvveti, makinenin çalışmasından doğan kuvvete çıkış kuvveti denir.

## Slide 10
kaldıraçlar makaralar, palangalar,
https://atirnakli.files.wordpress.com/2011/03/kasnak.jpg
ÇIKRIK vida DİŞLİ ÇARK KASNAK
Başlıca basit makineler şunlardır;

## Slide 11: ÖRNEK:1
Bir basit makinada kuvvetten kazanç elde ediliyorsa aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Zamandan kayıp vardır.
Enerjiden kayıp vardır.
Yoldan kayıp vardır.
Büyük kuvvet kullanılarak,küçük kuvvet elde edilir.

## Slide 12: CEVAP
B

## Slide 13: ÖRNEK2

## Slide 14: CEVAP
C

## Slide 15: KALDIRAÇLAR:
Sabit bir destek etrafında hareket edebilen sağlam çubuklara kaldıraç denir.

## Slide 16
Kaldıracın etrafında döndüğü noktaya destek denir.(O)
Uygulanan kuvvetin destek noktasına olan uzaklığa kuvvet kolu, (AO)
Yük ile destek arasındaki uzaklığa yük kolu denir. (BO)

## Slide 17
Şekildeki gibi denge durumundaki bir kaldıraçta kuvvetle kuvvet kolunun çarpımı, yükle yük kolunun çarpımına eşittir.

## Slide 19: ÖRNEK
Ağırlığı 120 N olan yük ağırlığı önemsiz bir kaldıraç çubuğu ile şekildeki gibi kaldırılıyor. Buna göre kuvvetin değeri en az kaç N olmalıdır.
2 m
1m

## Slide 20: ÇÖZÜM
KuvvetX Kuvvet kolu= YükX Yük kolu
KuvvetX2=120X1
Kuvvet= 60N

## Slide 21: NOT
. Kuvvet kolunun uzunluğu, yük kolumum uzunluğuna eşit yada küçük ise kuvvetten kazanç sağlanmaz.

## Slide 22: NOT:
Bir kaldıraçta kuvvet kolu, yük kolundan ne kadar uzun olursa, bu kaldıraçla kaldırılabilecek yük de o kadar büyük olur.

## Slide 23: ÖRNEK

## Slide 24: ÇÖZÜM

## Slide 25: KALDIRAÇ ÇEŞİTLERİ
Üç tip kaldıraç vardır.
I. tip kaldıraç: Destek noktası ortada
II. tip kaldıraç: Kuvvet ortada ise
III. tip kaldıraç: Yük ortada ise

## Slide 26: VEYA
Kaldıraçlar, destek noktasının bulunduğu yere göre;
çift taraflı ve
tek taraflı kaldıraç olmak üzere iki gruba ayrılır.

## Slide 27: I. tip kaldıraç: Destek noktası ortada
Desteğin ortada olduğu kaldıraçlara denir. Kuvvetin yönünü değiştirir, kuvvetten kazanç sağlar. Yoldan kayıp vardır.

## Slide 28
Örneğin makas, pense, eşit kollu terazi, levye, kayık küreği, pense, kriko, tahterevalli desteğin ortada olduğu kaldıraca benzer araçlardır..
GÜNLÜK HAYATTA KULLANIM ALANLARI

## Slide 29: II. tip kaldıraç: Kuvvet ortada ise
Desteğin uçta, kuvvetin ortada olduğu kaldıraç. Yoldan kazanç, kuvvetten kayıp vardır.

## Slide 30: GÜNLÜK HAYATTA KULLANIM ALANLARI
el zımba, maşa, cımbız, iş makinelerinin pistonla çalışan kolları, ön kollarımız… örnek olarak verilebilir.

## Slide 31: III. tip kaldıraç: Yük ortada ise
Desteğin uçta, yükün ortada olduğu kaldıraç. Kuvvetten kazanç, yoldan kayıp vardır.

## Slide 32: GÜNLÜK HAYATTA KULLANIM ALANLARI
Desteğin uçta, yükün ortada olduğu kaldıraçlara örnekler; el arabası, fındık kıracağı, gazoz açacağı, çenemiz.

## Slide 33: KUVVET KAZANCI
Basit makinelerde kuvvet kazancı, yükün kuvvete oranı olarak ifade edilir.
yük x yük kolu = kuvvet x kuvvet kolu
yazılabilir.
Kuvvet kazancı = Yük / Kuvvet
Kuvvet kazancı = Yük kolu / Kuvvet kolu

## Slide 34: ÖRNEK

## Slide 35: ÇÖZÜM

## Slide 36: ÖRNEK
Şekildeki düzenekte yükü dengeleyen kuvvet kaç N’dur?

## Slide 37: ÖRNEK:
Aşağıdaki sistemleri dengeye getirmek için okla gösterilen noktalara kuvvetler uygulanmaktadır. Hangi kuvvet en büyüktür?

## Slide 38: ÖRNEK:
Şekildeki gibi eşit bölmelendirilmiş homojen bir çubuk,bir iple tavana asılarak dengelenmiştir.
Çubuğun ağırlığı 50 N olduğuna göre, ipteki
gerilme kaç N’dur?

## Slide 39: MAKARALAR
Üzerinde ipin geçebileceği oluk bulunan, sabit bir eksen etrafında serbestçe dönebilen disk şeklinde bir araçtır.
Makaralar, kullanış şekline göre sabit ve hareketli olmak üzere iki çeşittir.

## Slide 40: 1. Sabit Makara
Dönme ekseni bir yere sabitlenmiş makaradır. İp makara üzerinden geçirilir ve ucuna yük asılır. İp diğer ucundan çekilince yük kaldırılır.

## Slide 41: Sabit makara;
Sadece kuvvetin yönünü değiştirir,
Kuvvetten ya da yoldan kazanç sağlamaz.
Sürtünmeler ihmal edilirse kuvvet, yüke eşittir.
İpin çekilme miktarı, yükün yükselme miktarına eşittir.

## Slide 42: 2. Hareketli Makara
Hem kendi çevresinde dönebilen hem de yüke bağlı olduğu için yükle beraber hareket edebilen makaradır

## Slide 43
Sürtünmeler ihmal edilirse, hareketli makarada kuvvet yükün yarısına eşittir.
F=P/2

## Slide 44: KUVVET KAZANCI
Buna göre kuvvetten 2 kat kazanç vardır.
Bu durumda da yoldan 2 kat kayıp vardır.
NOT: Yükün 1 m yükselebilmesi için ipin 2 metre çekilmesi gerekmektedir.

## Slide 45: ÖRNEK:
Şekildeki sistemde 400 N’luk kuvvetle kaç N’luk yük dengelenebilir?

## Slide 46: ÖRNEK:
Şekildeki sistemde, 10 N’luk P yükünü dengeleyen F kuvveti kaç N’dur? (Ipin ve makaranın ağırlığı ile sürtünme ihmal edilecek)

## Slide 47: ÖRNEK
Yandaki hareketli makarayı bağlı yük 5 metre yukarı çekilmek isteniyor. Buna göre ip kaç metre yukarı çekilmeli?

## Slide 48: ÖRNEK

## Slide 49: ÖRNEK

## Slide 50: ÖRNEK
Şekildeki makara düzeneği dengededir. Makaraların her birinin ağırlığı 2 N olduğuna göre F kuvveti kaç N’ dur ? ( Sürtünme yok )
A ) 4 B ) 5
C ) 6 D ) 7

## Slide 51: PALANGALAR
Sabit ve hareketli makaraların birlikte kullanılmasıyla oluşturulmuş sisteme palanga denir. Palangada kuvvetten büyük oranda kazanç vardır. Fakat aynı oranda yoldan kayıp vardır.

## Slide 53
UYARI :
1 – Bütün makara ve palangalarda iplerin birbirine paralel olması gerekir.
2 – Palanga ile ilgili problemlerde, makaraların ağırlığı hesaba katılacaksa, yalnızca hareketli olan makaraların ağırlıkları hesaba katılır.
Sabit makaralar bir yere asılı olduğu için ağırlıkları dikkate alınmaz.
3 – Palangalarda kuvvetten kaç kat kazanç sağlanırsa, yoldan da o oranda kaybedilir.

## Slide 54: PALANGALARDA KUVVET KAZANCI
KUVVET KAZANCI= YÜK AĞIRLIĞI/DENGELEYİCİ KUVVET
İPİN ÇEKİLME MİKTARI = (İp sayısı)x Yükün Yükselme Miktarı)

## Slide 55: ÖRNEK:
Şekildeki sistemde makaralar ağırlıksızdır. Sistem sürtünmesizdir.
Yükü dengeleyen kuvvet kaç N’dur?
b. Yükü 10 m kaldırmak için ip kaç m çekilmelidir?
c. Kuvvet kazancı nedir?

## Slide 56: CEVAP:
Şekildeki sistemde makaralar ağırlıksızdır. Sistem sürtünmesizdir.
Yükü dengeleyen kuvvet kaç N’dur?
Aşağı yönlü olduğu için
Dengeleyici kuvvet: Yük/Makara sayısı
Dengeleyici kuvvet: p/4

## Slide 57: CEVAP:
Şekildeki sistemde makaralar ağırlıksızdır. Sistem sürtünmesizdir.
b. Yükü 10 m kaldırmak için ip kaç m çekilmelidir?
İPİN ÇEKİLME MİKTARI =
(İp sayısı)x Yükün Yükselme Miktarı)
İPİN ÇEKİLME MİKTARI= 4X10
İPİN ÇEKİLME MİKTARI= 40

## Slide 58: CEVAP
Şekildeki sistemde makaralar ağırlıksızdır. Sistem sürtünmesizdir.
c. Kuvvet kazancı nedir?
KUVVET KAZANCI= YÜK AĞIRLIĞI/DENGELEYİCİ KUVVET
KUVVET KAZANCI= P/P/4
KUVVET KAZANCI= Px 4/P
KUVVET KAZANCI= 4

## Slide 59: MAKARALARIN KULLANIM ALANLARINA ÖRNEKLER
Makaralar ve palangalar,
iş makinelerinde,
gemilerde,
yük kaldırma makinelerinde kullanılır.
Bayrak direğinin üst tarafında sabit makara bulunur.
İnşaatlarda
kullanılır.

## Slide 60: MERKEZLERİ FARKLI OLAN MAKARALAR
Merkezleri farklı olan makaralarda kuvveti birinden
diğerine aktarmak için zincir ya da kayış kullanılır.
Şekildeki makaralar için;
büyük makaranın dönme sayısı = n1
küçük makaranın dönme sayısı = n2
büyük makaranın yarıçapı = r1
küçük makaranın yarıçapı = r2

## Slide 61
Kayışlar çapraz takılarak makaraların dönme yönleri
değiştirilebilir.

## Slide 62
HAZIRLAYAN
AHMET AKIN
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ
ŞEHİT SAMİ ÇİFTÇİ İHO