## Slide 1: Basit Makineler
Kaldıraç – Makara - Palanga - Eğik Düzlem – Dişli - Kasnak - Vida- Çıkrık

## Slide 2
Günlük yaşantımızda bazı işleri yapmak için araç gereçlerden yararlanmaktayız.

## Slide 3
Bir iş yaparken bazen kas kuvvetimiz yetersiz kalır ve kerpeten, kaldıraç, el arabası, palanga, makas, vida, tornavida gibi çeşitli araçlar kullanırız.
Burada kulladığımız araçlar en fazla 2 veya 3 parçadan meydana gelmişlerdir.

## Slide 4: Basit Makine
Çok az parçadan oluşan ve tek bir kuvvet çeşidine göre çalışan makinelere BASİT MAKİNELER denir.
Basit makinelerin yapım amacı kuvvetten kazanç sağlamaktır.

## Slide 5
Basit makineler uyguladığımız kuvvetin yönünü ve kuvvetin büyüklüğünü değiştirerek bize iş yapma kolaylığı sağlamaktadır.

## Slide 6
Bisiklet kullananlar bisikletle giderken zaman zaman vites değiştirirler.
Bu vites değiştirmeleri onların uygulayacağı kuvveti de belirler. Buna bağlı olarak da pedal çevirme sayıları değişir.

## Slide 7
Bisiklette vites 2 şekilde ayarlanabilir:
1- Yokuş çıkarken zinciri öndeki küçük dişli çarka veya arkadaki büyük çarka takarız bu şekilde daha çok pedal çeviririz ama az kuvvet uygularız.
2-Düz yolda zinciri öndeki büyük dişli çarka takarız bu seferde az pedal çevirip çok kuvvet uygularız.

## Slide 8
Bisiklette olduğu gibi tüm makinelerde geçerli olan mekaniğin altın bir kuralı vardır.
.
Kuvvetten Kazanç Varsa Yoldan Kayıp ; Yoldan Kazanç Varsa Kuvveten Kayıp Vardır

## Slide 9
Mekaniğin altın kuralı sadece bisiklet için değil diğer tüm makineler için de geçerlidir.
Kuvvetten Kazanç Varsa Yoldan Kayıp ; Yoldan Kazanç Varsa Kuvveten Kayıp Vardır.

## Slide 10
Basit Makineler bize iş yapma kolaylığı sağlar fakat işten kazanç yoktur. (hiç bir zaman)
Çünkü basit makinelerin kendi başlarına enerjileri yoktur. Ne kadar enerji verirseniz o kadar iş yaparlar.
Dolayısıyla sizler herhangi bir işi elle de yapsanız makine ile de yapsanız aynı işi yapmış ve aynı enerjiyi harcamış olursunuz.
Enerji
Enerji
Örneğin bir çiviyi elle de sökseniz pense ile de sökseniz aynı işi yapmış olursunuz.
Enerji
Enerji

## Slide 11: KALDIRAÇLAR
Bir destek noktası etrafında dönebilen sağlam yapılı çubuktan oluşan düzeneğe kaldıraç denir .
Çubuk
Destek
Kaldıraçlar genellikle az kuvvet uygulayarak yükü herhangi bir yere kaldırmak amacıyla kullanılan basit makinelerdir.

## Slide 12
Kaldıraçlar uygulanan kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştirir.
Destek
Kuvvet
Yük

## Slide 13: Kaldıracı Tanıyalım
Kuvvet
Yük
Destek
Kuvvet kolu
Yük kolu

## Slide 14
Kaldıraçlar genellikle kuvvetten kazanç
sağlamak amacıyla yapılmıştır.
Bir kaldıraçta kuvvetten kazanç şöyle olur:
Kuvvetten Kazanç Varsa Yoldan Kayıp ; Yoldan Kazanç Varsa Kuvveten Kayıp Vardır.

## Slide 15: Örnek:

## Slide 16: Eğer şekildeki gibi olursa;
Kuvvetten Kazanç Varsa Yoldan Kayip ; Yoldan Kazanç Varsa Kuvveten Kayip Vardir.

## Slide 17: Kuvvetten kazanç veya kayıp olduğu aşağıdaki formülle hesaplanır:

## Slide 18
Kaldıraçlar
Çift taraflı kaldıraçlar
1.tip
Tek taraflı kaldıraçlar
Şekildeki gibi olanlar
2.tip
Şekildeki gibi olanlar
3.tip

## Slide 19: Çift Taraflı Kaldıraçlar
Destek
Kuvvet
Kuvvet
Yük
Destek
Yük
Destek noktası ortada kuvvet ve yükün farklı uçlarda olduğu kaldıraç tipidir.

## Slide 20
Örnek:

## Slide 21
Destek
Kuvvet
Yük
Örnek:

## Slide 22
Örnek:
Destek
Kuvvet
Yük

## Slide 23
Destek
Kuvvet
Yük
Örnek:

## Slide 24
Örnek:
Destek
Kuvvet
Yük

## Slide 25
Destek
Kuvvet
Yük
Örnek:

## Slide 26
Örnek:

## Slide 27
Örnek:
Destek
Kuvvet
Yük
Destek
Kuvvet
Yük

## Slide 28
Destek
Kuvvet
Yük
Örnek:

## Slide 29
Destek
Kuvvet
Yük
Örnek:

## Slide 30: Çift Taraflı Kaldıraçlarda Kuvvet Kazancı

## Slide 31
Tek Taraflı Kaldıraçlar
Destek
Destek
Yük
Yük
Kuvvet
Kuvvet
2. Tip
3. Tip

## Slide 32
Yükün, kuvvet ile destek arasında olduğu kaldıraçlar;(2.tip)
Kuvvet kolu
Yük kolu

## Slide 33: 2. Tip Kaldıraç
Destek
Yük
Kuvvet
Destek
Yük
Kuvvet

## Slide 34
Örnek:

## Slide 35
Destek
Kuvvet
Yük
Örnek:

## Slide 36
Destek
Kuvvet
Yük
Örnek:

## Slide 37
Destek
Yük
Kuvvet
Örnek:

## Slide 38
Yükün; kuvvet ile destek arasında olduğu kaldıraçlarda kuvvet kazancı;
Kuvvet kolu
Yük kolu

## Slide 39: Kuvvetin; yük ile destek arasında olduğu kaldıraçlar 3.tip
Destek
Yük
Kuvvet
Kuvvet kolu
Yük kolu

## Slide 40: 3.Tip Kaldıraç
Destek
Yük
Kuvvet
Destek
Yük
Kuvvet

## Slide 41
Örnek:
Destek
Yük
Kuvvet

## Slide 42
Örnek:
Destek
Yük
Kuvvet

## Slide 43
Destek
Yük
Kuvvet
Örnek:

## Slide 44
Destek
Yük
Kuvvet
Örnek:

## Slide 45
Destek
Yük
Kuvvet
Örnek:

## Slide 46
Destek
Yük
Kuvvet
Örnek:

## Slide 47
Örnek:

## Slide 48
Örnek:

## Slide 49
Destek
Yük
Kuvvet
Örnek:

## Slide 50: Tek Taraflı Kaldıraçlarda Kuvvet Kazancı
Destek
Yük
Kuvvet
Kuvvet kolu
Yük kolu